排污许可证执行报告

（月报）

排污许可证编号：91370700761863871B001P

单位名称：潍坊华奥焦化有限公司

报告时段：2020年02月

法定代表人（实际负责人）：张洪峰

技术负责人：韩晓东

固定电话：0536-7679739

移动电话：18263677561

排污单位名称（盖章）

报告日期：2020年04月07日

承诺书

潍坊市生态环境局：

潍坊华奥焦化有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表1-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气主要排放口 | DA020 | 焦炉脱硫排气筒 | 氮氧化物 | 0 |  |
| 二氧化硫 | 0 |  |
| 颗粒物 | 0 |  |
| DA021 | 装煤/推焦地面除尘站备用排气筒 | 颗粒物 | 0 |  |
| 苯并[a]芘 | 0 |  |
| 二氧化硫 | 0 |  |
| DA022 | 焦炉备用排气筒 | 颗粒物 | 0.118 |  |
| 二氧化硫 | 3.461 |  |
| 氮氧化物 | 8.09 |  |
| DA023 | 装煤地面除尘站排气筒 | 颗粒物 | 0.28 |  |
| 苯并[a]芘 | 0.000008 |  |
| 二氧化硫 | 0.149 |  |
| DA024 | 推焦地面除尘站排气筒 | 二氧化硫 | 0.278 |  |
| 颗粒物 | 0.694 |  |
| DA025 | 干熄焦排气筒 | 颗粒物 | 0.123 |  |
| 二氧化硫 | 0.362 |  |
| 其他合计 | 氮氧化物 | 0.205 |  |
| 颗粒物 | 0.597 |  |
| 二氧化硫 | 0.129 |  |
| 苯系物 | 0 |  |
| 臭气浓度 | / |  |
| 苯并[a]芘 | 0.000008 |  |
| 氨（氨气） | 0.348 |  |
| 非甲烷总烃 | 0.095 |  |
| 苯 | 0 |  |
| 挥发性有机物 | 0.232 |  |
| 酚类 | 0 |  |
| 硫化氢 | 0.001 |  |
| 氰化氢 | 0 |  |
| 苯可溶物 | 0 |  |
| 全厂合计 | VOCs | 0.232 |  |
| SO2 | 4.379 |  |
| 颗粒物 | 1.812 |  |
| NOx | 8.295 |  |

表1-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 | 间接排放 | DW003 | 湿熄焦排水口 | 挥发酚 | 0 |  |
| DW004 | 污水处理站出水口 | 苯并[a]芘 | 0 |  |
| 多环芳烃 | 0 |  |
| 全厂间接排放合计 | 多环芳烃 | 0 |  |
| 苯并[a]芘 | 0 |  |
| 挥发酚 | 0 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （四）结论

小结： 潍坊华奥焦化有限公司2020年2月份废气总排放量为VOCs0.232吨，二氧化硫4.379吨，颗粒物1.812吨，氮氧化物8.295吨。各污染物排放浓度满足《炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012》、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）以及《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准（DB 37/3161-2018）》的相关要求。 2020年2月份废水零排放，废水及其中的主要污染物的总排放量为0，可实现废水污染物达标排放。