潍坊业兴新型建材有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 潍坊业兴新型建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 913707006832378740 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路 | 地理位置 | 东经119度14分14.53秒， 北纬36度38分35.70秒 |
| 法定代表人 | 汤善勤 | 邮政编码 | 261201 |
| 环保负责人 | 王滨滨 | 联系电话 | 0536-7529805 |
| 行业类别 | 水泥制造 | 电子邮箱 |  |
| 成立时间 | 2009.1.5 | 生产周期 | 300天 |
| 从业人数 | 183 | 占地面积 | 38100m2 |
| 排污许可证编码 | 9137070068832378740001P |  |  |
| 单位简介 | 潍坊业兴新型建材有限公司前身为潍坊特钢集团新型建材有限公司（潍坊特钢集团有限公司子公司，始建于2006年），2009年1月5日，为便于管理，成立潍坊业兴新型建材有限公司，位于潍坊特钢集团有限公司中部位置，主要是生产和销售蒸压加气板材、钢渣微粉、粒化高炉矿渣粉。厂区总占地面积约38100m2，主要构筑物有综合办公楼、加气板车间、破碎车间、粉磨车间、烘干车间、原料场、成品库、热风炉及配套公共设施。年产100万吨钢渣微粉、60万吨高炉矿渣超细粉。 |

生产经营及排污主要信息

| 项目名称 | 高炉矿渣超细粉改造项目 | 投产时间 | 2006年7月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要产品及生产规模 | 矿渣微粉60万吨/年 | 生产工艺 | 粉磨工艺 |
| 产生污染设施环节 | 4.6米立磨机 | 污染物种类 | 废气 |
| 项目名称 | 年产100万吨钢渣粉项目（一期工程） | 投产时间 | 2012年12月 |
| 主要产品及生产规模 | 33.5万吨/年 | 生产工艺 | 粉磨工艺 |
| 产生污染设施环节 | 球磨机、烘干机 | 污染物种类 | 废气 |
| 项目名称 | 年产100万吨钢渣粉项目（二期工程） | 投产时间 | 2014年2月 |
| 主要产品及生产规模 | 双掺粉67万吨/年 | 生产工艺 | 粉磨工艺 |
| 产生污染设施环节 | 5.6米立磨机 | 污染物种类 | 废气 |
| 项目名称 | 年产30万立方（6M）蒸压加气混凝土板材生产线项目 | 投产时间 | 2017.12 |
| 主要产品及生产规模 | 蒸压加气混凝土板材 | 生产工艺 | 制浆、蒸压 |
| 产生污染设施环节 | 原料前处理、配料、浇筑经停工段、拆模切割工段、蒸压养护工段、废浆制备工段 | 污染物种类 | 颗粒物，非甲烷总烃 |
| 相关文件链接 | 单位地理位置定位图（点击打开） 2、生产厂区平面布置图（点击打开） 3、主要生产线工艺流程图（点击打开） 4、生产主要原辅材料一览表（点击打开） |

固体（危险）废物排放信息（2020年）

| 固体（危险）名称 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | 900-249-08 | 2.24吨 | 2.24吨 | 0 | 由集团公司统一处理 |
| 废机油桶（加气板） | 900-041-49 | 2.07吨 | 2.07吨 | 0 | 由集团公司统一处理 |

环境监测信息

| 监测单位 | 委托潍坊优特检测服务有限公司监测； | 监测方式和频次 | 废气人工监测，季/次，年/次 噪声人工监测，季/次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手工监测采样方法和个数 | 非连续采样， 至少3个 ； | 手工测定方法 | 按相关标准执行 |
| 自动监测仪器名称 | / |  |  |
| 相关文件链接 | 1、企业监测点位图（点击打开） 2、2020年企业自行监测方案（点击打开） |

废气污染治理设施建设运营信息

| 设施编号 | 治理设施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 4.6米磨机收尘器 | 1套 | 2006-7 | 覆膜滤料袋式除尘 | 450000立方米/时 | 450000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 002 | 5.6米磨机收尘器 | 1套 | 2014-2 | 覆膜滤料袋式除尘 | 750000立方米/时 | 750000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 003 | 钢渣粉磨烘干机收尘器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜滤料袋式除尘 | 69632-97482立方米/时 | 69632-97482立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 004 | 球磨机收尘器（磨尾） | 1套 | 2012-12 | 覆膜滤料袋式除尘 | 22206-27757立方米/时 | 22206-27757立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 005 | 选粉机收尘器（磨头） | 1套 | 2012-12 | 覆膜滤料袋式除尘 | 22206-27757立方米/时 | 22206-27757立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 006 | 钢渣粉磨混料机收尘器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜滤料袋式除尘 | 5000立方米/时 | 5000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 007 | 1#包装收尘器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜滤料袋式除尘 | 57600立方米/时 | 57600立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 008 | 2#包装收尘器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜滤料袋式除尘 | 57600立方米/时 | 57600立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 009 | 水泥粉磨混料机收尘器 | 1套 | 2014-2 | 覆膜滤料袋式除尘 | 9689立方米/时 | 9689立方米/时 | 备用 | 正常 |
| 010 | 水泥粉磨破碎机收尘器 | 1套 | 2014-2 | 覆膜滤料袋式除尘 | 9639立方米/时 | 9639立方米/时 | 备用 | 正常 |
| 011 | 钢渣粉磨破碎机收尘器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜滤料袋式除尘 | 16099立方米/时 | 16099立方米/时 | 备用 | 正常 |
| 012 | 干式球磨粉尘排气筒P3 | 1套 | 2017-10 | 覆膜滤料袋式除尘 | 4000立方米/时 | 4000立方米/时 | 运行开启 | 正常 |
| 013 | 废料S3、S4破碎粉尘排气筒P5 | 1套 | 2017-10 | 覆膜滤料袋式除尘 | 4000立方米/时 | 4000立方米/时 | 运行开启 | 正常 |
| 014 | 粉煤灰搅拌粉尘排气筒P8 | 1套 | 2017-10 | 覆膜滤料袋式除尘 | 6000立方米/时 | 6000立方米/时 | 运行开启 | 正常 |
| 015 | 水泥仓粉尘排气筒P1 | 1套 | 2017-10 | 覆膜滤料袋式除尘 | 4000立方米/时 | 4000立方米/时 | 运行开启 | 正常 |
| 016 | 生石灰粉料仓粉尘排气筒P2 | 1套 | 2017-10 | 覆膜滤料袋式除尘 | 4000立方米/时 | 4000立方米/时 | 运行开启 | 正常 |
| 017 | 生石灰粒仓粉尘排气筒P4 | 1套 | 2017-10 | 覆膜滤料袋式除尘 | 4000立方米/时 | 4000立方米/时 | 运行开启 | 正常 |
| 018 | 矿渣粉储罐粉尘排气筒P6 | 1套 | 2017-10 | 覆膜滤料袋式除尘 | 4000立方米/时 | 4000立方米/时 | 运行开启 | 正常 |
| 019 | 粉煤灰储罐粉尘排气筒P7 | 1套 | 2017-10 | 覆膜滤料袋式除尘 | 4000立方米/时 | 4000立方米/时 | 运行开启 | 正常 |
| 020 | 侧模板清洗粉尘排气筒P9 | 1套 | 2017-10 | 覆膜滤料袋式除尘 | 4000立方米/时 | 4000立方米/时 | 运行开启 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 排污许可证编号 | 项目文件名称 | 环评批复文号 | 验收批复文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 913707006832378740001P | 高炉矿渣超细粉改造项目 | 潍环高审字[2011]0307号 | 潍环高验字[2012]10号 |
|  | 年产100万吨钢渣粉项目 | 潍高环审字[2011]1002号 | 潍环高验字[2013]2号 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 已制订《潍坊业兴新型建材有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年 6月 11日在潍坊市生态环境局高新分局备案， 备案编号：3707082019038L 环境应急预案： |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已制订《潍坊业兴新型建材有限公司环境风险评估报告》，并于2019年 6月 11日上报潍坊市生态环境局高新分局备案； |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2020年3月组织环境污染事故应急演练，2020年6月组织了消防应急演练。演练由演练部门和安环科统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练；集团公司支援的单位，例如医疗、安全、消防、环保等部门参加演习。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 |  |  |  |  |
| ISO14001环境管理体系认证 | 山东世通国际认证有限公司 | 2018年11月 | 通过 | 注册号：10418E10831R0M |
| 清洁生产审核 | 山东科苑环境认证中心 | 2019年3月 | 通过 | 潍环高发涵字【2019】1号 |

其它环境信息

| 缴纳环境税情况 | 2020年1月至9月我公司已缴纳环境税89745元，均按时交纳。 |
| --- | --- |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规，于2018年底至2019年初对包装工序的废气治理设施进行了技术改造，降低了污染物的排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针：预防为主、防治结合、以人为本、节能减排、综合利用；回报社会。 年度环境保护目标及成效：在省市环保部门和有关领导的支持和帮助下，公司在环保和节能方面取得了一些成绩，但同当前环保和节能工作的要求还有一定的差距。今后我们要秉承“专、精、特的循环经济发展之路”环保理念，依靠科技创新,积极推进公司的环境保护管理工作，落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，保证各项污染物达标排放，切实防治污染，保护和改善环境，保障人体健康，推动企业稳步提高清洁生产水平，使环保和节能工作再上新台阶，再创新成绩。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上，公司于2018年至2019年初投入50万元购进收尘器一套对包装工序的废气处理设施进行了改造，有效地抑制了扬尘的产生。 |
| 执行报告 |  |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |