潍坊华奥焦化有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 潍坊华奥焦化有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370700761863871B |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 潍坊市高新区钢城街道张虾路路西 | 地理位置 | 东经119.232292 北纬36.644201 |
| 法定代表人 | 张洪峰 | 邮政编码 | 261201 |
| 环保负责人 | 韩晓东 | 联系电话 | 0536-7526053 |
| 行业类别 | 炼焦 | 电子邮箱 | jiaohuahuanbao@126.com |
| 成立时间 | 2004.4 | 生产周期 | 320天 |
| 从业人数 | 360 | 占地面积 | 15万m2 |
| 年消耗资源能源量 | 水376136吨/年，电5841万度/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 排污许可证编码 | 91370700761863871B001P |  |  |
| 单位简介 | 潍坊华奥焦化有限公司成立于2004年4月26日，为潍坊特钢集团有限公司（原潍坊华奥钢铁有限公司）下属子公司，位于潍坊市高新区钢城街道张虾路路西，法定代表人张洪峰，注册资本壹亿元。企业性质为有限责任公司，经营范围包括焦炭、焦油、煤气、硫铵、粗苯等产品。 |

生产经营及排污主要信息

| 项目名称 | 80万吨/年焦化项目 | 投产时间 | 2005年6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要产品及生产规模 | 年产焦炭80万吨 | 生产工艺 | 捣固 |
| 产生污染设施环节 | 炼焦炉、蒸氨系统 | 污染物种类 | 废水、废气、噪声 |
| 相关文件链接 | 1、单位地理位置定位图（点击打开） 2、生产厂区平面布置图（点击打开） 3、主要生产线工艺流程图（点击打开）4、生产主要原辅材料一览表（点击打开） |

废水排放信息（2020）

| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东南角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | 不外排水体环境 |
| 执行的排放标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 不外排环境，作为煤场冲洗用水和高炉冲渣用水 |
| 排放去向 | 不外排环境 | 受纳水体及功能划分 | / |
| 监测单位和方式 | 委托潍坊优特检测服务有限公司监测，手工监测； | 监测频次 | 手工监测：其他水污染物每月1次。 |
| 水污染物名称 | 多环芳烃 | 苯并[a]芘 |  |  |  |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 | / | / |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | 0.05 | 0.03 |  |  |  |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） | 超标情况 |
| 2020年1月19日 | 0.000253 | 未检出 |  |  |  |  |
| 2020年2月24日 | 0.000312 | 未检出 |  |  |  |  |
| 2020年3月13日 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |
| 2020年4月19日 | 0.000611 | 未检出 |  |  |  |  |
| 2020年5月20日 | 0.0446 | 未检出 |  |  |  |  |
| 2020年6月13日 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |
| 2020年7月21日 | 0.000879 | 未检出 |  |  |  |  |
| 2020年8月23日 | 0.0266 | 未检出 |  |  |  |  |
| 2020年9月8日 | 0 | 未检出 |  |  |  |  |
| 2020年10月27日 | 0.000681 | 未检出 |  |  |  | 无 |
| 2020年11月4日 | 0.00535 | 未检出 |  |  |  | 无 |
| 2020年12月3日 | 0.0000019 | 未检出 |  |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 排放口名称 | 储煤仓仓顶排气筒1# | 排放口位置 | 位于备煤车间西北角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高46.5米，内径1.2米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 年/次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020.3.4 | 2.5 |  |  |  |  | 无 |

| 排放口名称 | 储煤仓仓顶排气筒2# | 排放口位置 | 位于备煤车间西北角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高46.5米，内径1.2米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 年/次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020.3.4 | 4.2 |  |  |  |  | 无 |
| 排放口名称 | 精煤破碎排气筒 | 排放口位置 | 位于备煤车间东北角 |
| 排放口编号 | DA003 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高22.8米，内径1.2米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 年/次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020.3.3 | 2.4 |  |  |  |  | 无 |

| 排放口名称 | 焦炉脱硫脱硝排气筒 | 排放口位置 | 位于炼焦车间北侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA005 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高110米，内径8.54米； |
| 监测单位和方式 | 企业自动监测；与潍坊市环保局联网； | 监测频次 | 自动监测，连续监测； |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤50mg/m3 | ≤500 mg/m3 |  |  |  |
|  |  | ≤10mg/m3 | ≤50mg/m3 | ≤100 mg/m3 | 自2019.11.1起执行 |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020.1 | 2.74 | 26.2 | 82 |  |  | 无 |
| 2020.2 | 0.60 | 24.8 | 60.2 |  |  | 无 |
| 2020.3 | 0.16 | 29.8 | 36.6 |  |  | 无 |
| 2020.4 | 4.40 | 23.1 | 59.8 |  |  | 无 |
| 2020.5 | 0.60 | 24.8 | 60.2 |  |  | 无 |
| 2020.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 无 |
| 2020.7 | 1.13 | 2.51 | 82.2 |  |  | 无 |
| 2020.8 | 1.16 | 1.16 | 90.1 |  |  | 无 |
| 2020.9 | 1.04 | 1.66 | 46 |  |  | 无 |
| 2020.10 | 2.06 | 1.67 | 71.6 |  |  | 无 |
| 2020.11 | 1.23 | 2.67 | 60.9 |  |  | 无 |
| 2020.12 | 1.62 | 2.98 | 72.1 |  |  | 无 |
| 排放口名称 | 装煤地面除尘站1#排气筒 | 排放口位置 | 位于炼焦车间北侧 |
| 排放口编号 | DA006 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高20米，内径1.8米； |
| 监测单位和方式 | 企业自动监测；与潍坊市环保局联网； | 监测频次 | 自动监测，连续监测； |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤100mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | ≤10mg/m3 | ≤50mg/m3 | 自2019.11.1执行 |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 超标情况 |
| 2020.1 | 4.16 | 3.59 |  |  |  | 无 |
| 2020.2 | 4.52 | 2.30 |  |  |  | 无 |
| 2020.3 | 2.26 | 0.80 |  |  |  | 无 |
| 2020.4 | 0.11 | 0.35 |  |  |  | 无 |
| 2020.5 | 0.26 | 1.15 |  |  |  | 无 |
| 2020.6 | 0 | 0 |  |  |  | 无 |
| 2020.7 | 2.8 | 2.15 |  |  |  | 无 |
| 2020.8 | 1.93 | 1.74 |  |  |  | 无 |
| 2020.9 | 3.56 | 3.61 |  |  |  | 无 |
| 2020.10 | 2.12 | 2.63 |  |  |  | 无 |
| 2020.11 | 2.35 | 2.19 |  |  |  | 无 |
| 2020.12 | 3.11 | 3.21 |  |  |  | 无 |

| 排放口名称 | 装煤/推焦地面除尘站备用排气筒 | 排放口位置 | 位于炼焦车间北侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA007 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高20米，内径1.8米； |
| 监测单位和方式 | 企业自动监测；与潍坊市环保局联网； | 监测频次 | 自动监测，连续监测； |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 | ≤100mg/m3 |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 超标情况 |
| 2020.1 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |
| 2020.2 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |
| 2020.3 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |
| 2020.4 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |
| 2020.5 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |
| 2020.6 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |
| 2020.7 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |
| 2020.8 | 6.34 | 0.08 |  |  |  | 无 |
| 2020.9 | 6.04 | 0.77 |  |  |  | 无 |
| 2020.10 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |
| 2020.11 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |
| 2020.12 | 备用（未开启） | 备用（未开启） |  |  |  | 无 |

| 排放口名称 | 推焦地面除尘站排气筒 | 排放口位置 | 位于炼焦车间北侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA008 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高20米，内径1.8米； |
| 监测单位和方式 | 企业自动监测；与潍坊市环保局联网； | 监测频次 | 自动监测，连续监测； |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤50mg/m3 | 2019.11.1之前执行 |  |  |  |
|  | 浓度限值 | ≤10mg/m3 | ≤50mg/m3 | 2019.11.1之后执行 |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 超标情况 |
| 2020.1 | 5.86 | 0.15 |  |  |  | 无 |
| 2020.2 | 5.89 | 2.38 |  |  |  | 无 |
| 2020.3 | 5.26 | 0.40 |  |  |  | 无 |
| 2020.4 | 6.30 | 2.43 |  |  |  | 无 |
| 2020.5 | 6.00 | 1.65 |  |  |  | 无 |
| 2020.6 | 0 | 0 |  |  |  | 无 |
| 2020.7 | 0 | 0 |  |  |  | 无 |
| 2020.8 | 0 | 0 |  |  |  | 无 |
| 2020.9 | 0 | 0 |  |  |  | 无 |
| 2020.10 | 6.12 | 1.36 |  |  |  | 无 |
| 2020.11 | 5.25 | 2.08 |  |  |  | 无 |
| 2020.12 | 5.96 | 2.15 |  |  |  | 无 |

| 排放口名称 | 干熄焦排气筒 | 排放口位置 | 位于炼焦车间北侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA009 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高24米，内径2.2米； |
| 监测单位和方式 | 企业自动监测；与潍坊市环保局联网； | 监测频次 | 自动监测，连续监测； |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤100mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | ≤10mg/m3 | ≤50mg/m3 | 自2019.11.1执行 |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 超标情况 |
| 2020.1 | 1.73 | 1.56 |  |  |  | 无 |
| 2020.2 | 2.14 | 12.3 |  |  |  | 无 |
| 2020.3 | 2.07 | 0.84 |  |  |  | 无 |
| 2020.4 | 0.91 | 22.4 |  |  |  | 无 |
| 2020.5 | 4.52 | 20.4 |  |  |  | 无 |
| 2020.6 | 0 | 0 |  |  |  | 无 |
| 2020.7 | 1.75 | 3.76 |  |  |  | 无 |
| 2020.8 | 1.03 | 0.02 |  |  |  | 无 |
| 2020.9 | 2.77 | 12.8 |  |  |  | 无 |
| 2020.10 | 1.69 | 3.21 |  |  |  | 无 |
| 2020.11 | 1.12 | 6.19 |  |  |  | 无 |
| 2020.12 | 2.16 | 8.72 |  |  |  | 无 |

| 排放口名称 | D101-102转运站排气筒 | 排放口位置 | 位于干熄焦车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA010 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高20米，内径1.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 年/次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020 | 3.0 |  |  |  |  | 无 |

| 排放口名称 | C103转运站排气筒 | 排放口位置 | 位于备煤车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA011 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高24米，内径0.9米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 年/次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020 | 2.3 |  |  |  |  | 无 |

| 排放口名称 | 筛焦楼排气筒 | 排放口位置 | 位于备煤车间东北侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA012 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高21米，内径3.2米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 年/次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020 | 2.3 |  |  |  |  | 无 |
| 排放口名称 | 冷鼓、库区焦油贮槽洗净塔排气筒 | 排放口位置 | 位于化产车间西侧 |
| 排放口编号 | DA013 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.8米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 半年/次 |
| 大气污染物名称 | 氨 | 硫化氢 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤1mg/m3 |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020.3 | 16.1 | 0.122 |  |  |  | 无 |
| 2020.9 | 6.7 | 0.403 |  |  |  |  |
| 排放口名称 | 脱硫再生洗净塔排气筒 | 排放口位置 | 位于化产车间中部 |
| 排放口编号 | DA014 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.8米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 半年/次 |
| 大气污染物名称 | 硫化氢 | 氨 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤1mg/m3 | ≤30mg/m3 |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020.3 | 0.081 | 22.3 |  |  |  | 无 |
| 2020.9 | 0.268 | 0.59 |  |  |  |  |

| 排放口名称 | 硫铵结晶1#排气筒 | 排放口位置 | 位于化产车间中侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA015 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高25米，内径0.63米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 半年/次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氨 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 | ≤30mg/m3 |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020.3 | 1.4 | 23.6 |  |  |  | 无 |
| 2020.9 | 6.7 | 0.84 |  |  |  | 无 |
| 排放口名称 | 硫铵结晶2#排气筒 | 排放口位置 | 位于化产车间中侧 |
| 排放口编号 | DA016 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高25米，内径0.63米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 半年/次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氨 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 | ≤30mg/m3 |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020.3 | 1.5 | 22.8 |  |  |  |  |
| 2020.9 | 6.7 | 0.84 |  |  |  | 无 |

| 排放口名称 | 污水站废气处理排气筒 | 排放口位置 | 位于化产车间东南侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA017 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》DB37/3161-2018 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.7米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 半年/次 |
| 大气污染物名称 | 氨 | 硫化氢 | 酚类 | 非甲烷总烃 | 苯系物 |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ≤mg/m3 |  |
|  |  | 20 | 3 | 8 | 100 | 10 |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020.3 | 2.64 | 0.052 | 未检出 | 40.8 | 未检出 | 无 |
| 2020.9 | 0.42 | 0.293 | 未检出 | 11.4 | 0.266 | 无 |

无组织废气排放信息（2020）

| 点位名称 | 厂界无组织 |
| --- | --- |
| 排放口位置 | 厂界 | 排放去向 | 排入大气外环境 |
| 执行的排放标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 监测内容 | 气压、风速、风向 |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司，手工监测； | 监测频次 | 季/次 |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 超标情况 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物上风向1# | 颗粒物下风向1# | 颗粒物下风向2# | 颗粒物下风向3# |  |  |
| 第一季度 | 0.100 | 0.164 | 0.147 | 0.131 | 1.0 | 无 |
| 第二季度 | 0.199 | 0.296 | 0.363 | 0.283 | 1.0 | 无 |
| 第三季度 | 0.049 | 0.082 | 0.128 | 0.082 | 1.0 | 无 |
| 第四季度 | 0.021 | 0.071 | 0.112 | 0.079 | 1.0 | 无 |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 超标情况 |
| 大气污染物名称 | 二氧化硫上风向1# | 二氧化硫下风向1# | 二氧化硫下风向2# | 二氧化硫下风向3# |  |  |
| 第一季度 | 0.013 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.50 | 无 |
| 第二季度 | 0.018 | 0.030 | 0.026 | 0.032 | 0.50 | 无 |
| 第三季度 | 0.036 | 0.056 | 0.058 | 0.049 | 0.50 | 无 |
| 第四季度 | 0.021 | 0.049 | 0.043 | 0.036 | 0.50 | 无 |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 超标情况 |
| 大气污染物名称 | 氮氧化物上风向1# | 氮氧化物下风向1# | 氮氧化物下风向2# | 氮氧化物下风向3# |  |  |
| 第一季度 | 0.024 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.25 | 无 |
| 第二季度 | 0.108 | 0.133 | 0.133 | 0.146 | 0.25 | 无 |
| 第三季度 | 0.093 | 0.116 | 0.206 | 0.169 | 0.25 | 无 |
| 第四季度 | 0.081 | 0.112 | 0.196 | 0.153 | 0.25 | 无 |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(微克/m3) | 超标情况 |
| 大气污染物名称 | 苯并【a】芘上风向1# | 苯并【a】芘下风向1# | 苯并【a】芘下风向2# | 苯并【a】芘下风向3# |  |  |
| 第一季度 | 未检出 | 2.9*10-6 | 7.4*10-6 | 7.6*10-6 | 0.01 | 无 |
| 第二季度 | 1.58*10-6 | 5.67*10-6 | 1.71*10-6 | 1.78*10-6 | 0.01 | 无 |
| 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |  |
| 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 无 |

| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物名称 | 硫化氢上风向1# | 硫化氢下风向1# | 硫化氢下风向2# | 硫化氢下风向3# |  |  |
| 第一季度 | 0.021 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.01 | 无 |
| 第二季度 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.01 | 无 |
| 第三季度 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.01 | 无 |
| 第四季度 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 无 |

| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物名称 | 氨上风向1# | 氨下风向1# | 氨下风向2# | 氨下风向3# |  |  |
| 第一季度 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 无 |
| 第二季度 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.2 | 无 |
| 第三季度 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 无 |
| 第四季度 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.2 | 无 |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 超标情况 |
| 大气污染物名称 | 氰化氢上风向1# | 氰化氢下风向1# | 氰化氢下风向2# | 氰化氢下风向3# |  |  |
| 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 无 |
| 第二季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 无 |
| 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 无 |
| 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 无 |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 超标情况 |
| 大气污染物名称 | 苯上风向1# | 苯下风向1# | 苯下风向2# | 苯下风向3# |  |  |
| 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 无 |
| 第二季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 无 |
| 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 无 |
| 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 无 |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 超标情况 |
| 大气污染物名称 | 酚类上风向1# | 酚类下风向1# | 酚类下风向2# | 酚类下风向3# |  |  |
| 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 无 |
| 第二季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 无 |
| 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 无 |
| 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 无 |

噪声排放信息（2020年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托潍坊优特检测服务有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2020年3月4日 厂界 | 实际监测数值 | 昼间 54分贝，夜间48分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年5月21日 厂界 | 实际监测数值 | 昼间 56分贝，夜间47分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年9月4日 厂界 | 实际监测数值 | 昼间 54分贝，夜间47分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年11月2日 厂界 | 实际监测数值 | 昼间 56分贝，夜间48分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2020年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤尘 | 一般固废 | / | 13703.9吨 | 13703.9吨 | 0 | 全部送炼铁厂烧结焚烧使用 |

环境监测信息

| 监测单位 | 企业自行监测（在线监测）， 委托潍坊优特检测服务有限公司监测； | 监测方式和频次 | 废水手工监测，每月1次； 废气自动监测，手工监测； |
| --- | --- | --- | --- |
| 手工监测采样方法和个数 | 非连续采样， 至少4个 ； | 手工测定方法 | 按相关标准规范执行 |
| 自动监测仪器名称 |  | 自动监测设施位置 | 按相关标准规范设置 |
| 自动监测联网情况 | 于2018年与潍坊市环保局联网 | 自动监测公开平台 | 潍坊市自动监控平台系统 |
| 相关文件链接 | 2020年企业自行监测方案（点击打开） |

水污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW002 | 酚氰废水处理站 | 1套 | 2005年9月 | 厌氧-缺氧-好氧-后混凝 | 90m3/小时 | 45m3/小时 | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 设施编号 | 排气筒名称 | 治理设施名称 | 设计排放量 (Nm3/h) | 处理效率（%） | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 储煤仓顶排气筒1# | 袋式除尘器 | 38000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA002 | 储煤仓顶排气筒2# | 袋式除尘器 | 38000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA003 | 煤破碎/转运排气筒 | 袋式除尘器 | 32000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA004 | 焦炉脱硫排气筒 | 高效涡旋除尘除雾器 | 51700 | 99 | 24小时/天 | 停用 |
| DA005 | 焦炉脱硫脱硝排气筒 | 高效袋式除尘器 | 300000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA006 | 装煤地面除尘站1#排气筒 | 袋式除尘器 | 125000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA007 | 装煤/推焦地面除尘站备用排气筒 | 袋式除尘器 | 125000 | 99 | 24小时/天 | 备用 |
| DA008 | 推焦地面除尘站排气筒 | 袋式除尘器 | 260000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA009 | 干熄焦排气筒 | 袋式除尘器 | 151000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA010 | D101-102转运站排气筒 | 袋式除尘器 | 104000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA011 | C103转运站排气筒 | 袋式除尘器 | 26400 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA012 | 筛焦楼排气筒 | 袋式除尘器 | 26500 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA013 | 硫铵结晶1#排气筒 | 旋风除尘器 | 20628 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA014 | 硫铵结晶2#排气筒 | 旋风除尘器 | 20628 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA017 | 污水站废气处理排气筒 | 碱洗+UV光解 | 30000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA018 | 脱硫再生洗净塔排气筒 | 酸洗+碱洗 | 80000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| DA019 | 冷鼓、库区焦油贮槽洗净塔排气筒 | 水洗+油洗+UV光解 | 25000 | 99 | 24小时/天 | 正常 |
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） |
| 项目环评报告 | 潍坊华奥钢铁有限公司技改项目环境影响评价报告书 | 潍坊市环科院 | 潍环审字 [2004]47号 |
| 治理设施验收意见 | 关于潍坊华奥焦化有限公司120万吨/年焦化项目竣工环境保护验收的意见 | 潍坊市环境保护局 | 潍环验[2012]40号 |
| 排污许可证 | 山东省排放污染物许可证 | 潍坊市环境保护局 | 91370700761863871B001P |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 已制订《潍坊华奥焦化有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年 6月 5日在潍坊市生态环境局高新分局备案， 备案编号：370708-2019-039-M 附件链接： 《潍坊华奥焦化有限公司突发环境事件应急预案》电子版（点击打开） |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已制订《潍坊华奥焦化有限公司环境风险评估报告》，并于2019年 6月 5日上报潍坊市生态环境局高新分局备案； |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染事件、突发生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事件发生时能快速有效地进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、员工及居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故发生。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件发生 |
| 落实整改要求情况 | 本企业于2020年5月举行了公司级年度环境应急演练。演练由环保科统一组织，按照事先编制应急救援预案进行，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司环保应急小组所有成员均参与演练；外部支援单位，例如医疗、安全、消防、治安、保卫等部门也参加了演练，邀请当地政府有关部门现场观摩，本次演练受到当地政府一致好评。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO14001环境管理体系认证 | 深圳世通检测认证有限公司 | 2020年1月 | 通过 | / |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 公司于2020 年在中国人民财产保险股份有限公司参加了企业环境污染责任保险，保额100万元。 |
| --- | --- |
| 缴纳环境税情况 | 2020年1月份-12月份缴纳环境税48.42万元，均按时足额缴纳。 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规，切实履行社会责任，积极进行环保设施优化改造，降低了污染物排放量，减少了对周围环境的不利影响。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针：以人为本、节能减排、综合利用，造福社会。 年度环境保护目标及成效：采用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护，全面落实环保责任制，推进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，在满足环保要求的大前提下，公司按照“在思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”“绿水青山就是金山银山”的理念，努力做好各项环保工作，确保环保目标如期实现，收到良好的环保效益。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础之上，公司于2018年初投入300余万元进行生产线异味处理改造，彻底消除了异味污染。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |