潍坊前进焊材有限公司

2020年度危险废物污染环境防治信息公开

根据相关规定，对我公司2020年度危险废物产生、处置情况予以公示。

一、危险废物产生、处置情况

2019年底库存量为16.35吨。

2020年度危险废物合计产生量为11.8吨，其中污泥（HW17）7.46吨、占比9.7%，化镀槽渣（HW17）4.34吨，占比5.7%，废酸液（HW34）65吨（自行利用）、占比84.6%。

综合2019年危废库存量与2020年危废产生量，合计为93.15吨，委外处置量93.15吨，2020年底贮存量0吨。

| 2020年危险废物产生、处置情况 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量/吨 | 处置量/吨 | 处置方式 | 自行利用 | 处置单位 | 累计贮存量/吨 |
| 1 | 化镀槽渣 | 336-058-17 | 4.34 | 4.34 | 委托外置 | 0 | 潍坊环海博锐再生资源有限公司 | 0 |
| 2 | 污泥 | 336-058-17 | 7.46 | 7.46 | 委托外置 | 0 | 潍坊环海博锐再生资源有限公司 | 0 |
| 3 | 废酸液 | 900-300-34 | 65 | 65 | 自行利用 | 65 | / | 0 |
| 10 | 合计 | 76.8 | 76.8 |  | 65 |  | 0 |

二、危险废物污染防治情况

焊材厂危废库位于特钢集团公司西南角，占地面积70m2。按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》 (HJ 2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设，用于危险废物的暂时周转储存。

危废库内存储的危险废物主要为机油、润滑油、废油桶等，均采用密封存储，挥发量较小，现场无异味；

危废库内存储的固体危险废物袋装，，且置于托盘上，危废库为密封砖墙结构，门口裙角高出地面，地势较高，受洪水或暴雨侵袭的可能性较小；

危废库建设阶段满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，对地面进行硬化和防渗处理，渗透系数小于10-12cm/s，危废库为一体化封闭建筑，满足“防风、防雨、防晒”要求，确保固体废物堆放不会对土壤、地下水产生影响。

| 事故泄露应急收集槽 | 危废库门口环保标识及管理制度 | 危废集中存放 |
| --- | --- | --- |
| 规范存放 | 视频监控系统 | 库内视频监控系统 |