潍坊前进焊材有限公司

预处理砂带机(机械剥壳)项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：潍坊前进焊材有限公司

报告编制单位：潍坊绿诚环保咨询有限公司

二〇二三年十二月

建设单位：潍坊前进焊材有限公司

法人代表：             (签字)

编制单位：潍坊绿诚环保咨询有限公司

法人代表：             (签字)

项目负责人：

报告编制人：

建设单位：潍坊前进焊材有限公司      编制单位：潍坊绿诚环保咨询有限公司

电话：0536-7673828                   电话：0536-2800811

邮编：261201                        邮编：261000

地址：潍坊市钢厂工业园潍钢东路      地址：潍坊市高新区金马路东风街西南

前  言

潍坊前进焊材有限公司成立于2011年底，位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊特钢集团有限公司厂区西南，属于特钢集团下属子公司。公司规划占地面积180亩，目前员工200余人，采用国内先进生产技术和装备，是山东省规模最大的专业焊材生产企业之一。

潍坊前进焊材有限公司现有集中酸洗线在运行过程中消耗硫酸的同时，产生酸洗废水、废酸液等，给企业造成一定的环保压力。经公司市场调研，决定建设预处理砂带机(机械剥壳)项目，将目前盘条除锈方式由酸洗除锈改为机械除锈(剥壳+砂带打磨)，同时保留集中酸洗线，保留的集中酸洗线用于生产部分客户需要的高品质焊丝(高品质焊丝产量约1000t/a)，将降低硫酸消耗及废酸、废水处置费用，以此实现减污、增效目的。

在此背景下，潍坊前进焊材有限公司于2023年5月委托潍坊绿诚环保咨询有限公司编制《潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目环境影响报告表》，同年7月，潍坊市生态环境局高新分局以潍环高审字【2023】0702号《关于潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目环境影响报告表的批复》进行了批复。批复主要建设内容包括购置主要生产设备 27 台套，建成后可形成年处理盘条 151235 吨的生产能力。

截止2023年11月20日，“预处理砂带机(机械剥壳)项目”的主体工程及配套辅助、环保设施全部建设完成，并于2023年11月21号开始调试运行。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国家环境保护部[2017]第4号令)及项目环评批复等文件要求，我公司委托潍坊绿诚环保咨询有限公司协助开展预处理砂带机(机械剥壳)项目自主竣工环保验收工作，并委托山东环澳检测有限公司承担项目竣工环保验收监测工作。

在完成现场勘察和环境管理检查工作的基础上，根据项目的验收监测方案、验收监测结果及有关本项目的其他资料，编制了《潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目竣工环境保护验收监测报告》。

目   录

第一章  项目概况	1

1.1 项目基本情况	1

1.2竣工验收工作	1

第二章  验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

第三章  工程建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	6

3.3 产品方案	9

3.4 原辅材料及燃料	9

3.5 主要生产设备	9

3.6 水源及水平衡	9

3.7 生产工艺	10

3.8 项目变动情况	11

第四章  环境保护设施	12

4.1 污染物治理、处置设施	12

4.2 其他环境保护设施	13

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

第五章  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	16

5.1环境影响报告表主要结论与建议	16

5.2审批部门审批决定	17

第六章  验收执行标准	20

6.1 废气	20

6.2 噪声	20

6.3 固体废物	20

第七章  验收监测内容	21

7.1 环境保护设施调试运行效果	21

7.2 环境质量监测	22

第八章  质量保证和质量控制	23

8.1 监测分析方法	23

8.2 监测仪器	23

8.3 人员能力	23

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

第九章  验收监测结果	25

9.1 生产工况	25

9.2 环保设施调试运行效果	25

9.3 总量核算	27

9.4 工程建设对环境的影响	27

第十章  验收监测结论	28

10.1环保设施调试运行效果	28

10.2 结论及建议	28

# 第一章  项目概况

## 1.1 项目基本情况

项目名称：预处理砂带机(机械剥壳)项目

项目性质：技术改造

建设单位：潍坊前进焊材有限公司

建设地点：潍坊高新区钢厂工业园潍钢东路潍坊前进焊材有限公司

实际建设规模：购置机械剥壳机、砂带机各30台(套)并配套建设布袋除尘器，采用机械除锈方式对盘条进行除锈预处理，去除盘条表面氧化铁皮，达到处理盘条168039t/a。

环评编制单位及完成时间：潍坊绿诚环保咨询有限公司、2023年5月

审批部门、审批时间与文号：2023年7月7日，潍坊市生态环境局高新分局以潍环高审字【2023】0702号文予以批复。

开工、竣工、调试时间：2023年7月20日开工，截止2023年11月20日项目主体工程及配套环保设施全部建设完成，2023年11月21日调试运行。

排污许可证申请：潍坊前进焊材有限公司已取得排污许可证，许可证编号为91370700588772406K001U，有效期为2023年7月7日至2028年7月6日。

## 1.2竣工验收工作

2023年11月，潍坊前进焊材有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(环境保护部[2017]第4号令)及项目环评批复等文件要求，委托潍坊绿诚环保咨询有限公司协助开展项目竣工环保验收工作，由山东环澳检测有限公司承担项目验收监测工作。

主要验收范围及内容包括：

1、本次验收项目为预处理砂带机(机械剥壳)项目，主要建设内容包括30台机械剥壳机、30台砂带机及配套环保设施。

2、根据项目环评报告表，验收项目建设取代部分需要集中酸洗装置进行预处理的盘条产量，集中酸洗装置现有环评及验收手续完备，预处理砂带机(机械剥壳)项目的建设不改变集中酸洗线现有工艺、设备，仅为运行时间减少，设备工艺情况见《潍坊前进焊材有限公司年产30万吨焊丝项目(一期)》环评及竣工验收监测报告。因此，集中酸洗线不再重复验收。

受潍坊前进焊材有限公司委托，山东环澳检测有限公司根据验收监测方案分别对废气和噪声进行了检测，检测时间为2023年12月19日~2023年12月20日。

在资料收集、现场勘察及验收监测报告等基础上，我公司编制完成了《潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 第二章  验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

### 2.1.1 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，(2015年1月1日起施行)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，(2018年1月1日起施行)；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，(2020年4月29日二次修订，2020年9月1日实施)；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，(2021年12月24日修正)；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，(2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，(2018年10月26日修正)；

- 《山东省环境保护条例》，(2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订)；

- 《山东省水污染防治条例》，(2018年9月21日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过)；

- 《山东省大气污染防治条例》，(2018年11月30日修正)；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》，(2018年1月23日修正)；

- 《山东省土壤污染防治条例》(2019年11月29日)。

### 2.1.2 其他法规、条例

- 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》 国务院第682号令(2017.10.1)；

- 《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》鲁政办发[2006]60号 (2006.7)；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)；

- 《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》(环办环评[2018]6号)；

- 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办环评函〔2020〕688号)；

- 《关于严惩弄虚作假行为加强建设项目竣工环境保护自主验收监督执法工作的通知》(环办执法〔2022〕25号)。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告(公告2018年第9号，2018年5月15日)；

- 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4 号，2017年11月)；

- 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办[2015]113号)；

- 《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》(鲁环函[2011]417 号文，2011年6月)；

- 《潍坊市环境保护局关于规范环境保护设施验收工作的通知》(2018年1月10日)。

## 2.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表

《潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目环境影响报告表》(潍坊绿诚环保咨询有限公司，2023年5月)。

2、建设项目环境影响报告表审批文件

《关于潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目环境影响报告表的批复》(潍坊市生态环境局高新分局，潍环高审字【2023】0702号，2023年7月7日)。

# 第三章  工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

### 3.1.1 地理位置

潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目位于山东省潍坊高新区钢厂工业园潍钢东路潍坊前进焊材有限公司。

项目建设地点中心经纬度为东经119度 14分 27.054 秒，北纬36 度 38 分 2.352秒。

项目建设地理位置详见附图1。

### 3.1.2 平面布置

(1)平面布置

潍坊前进焊材有限公司以前进路为界分为东西两部分，前进路以东为现有工程主要生产区，分布有年产15万吨焊丝项目综合生产车间及配套集中酸洗车间、废酸再生装置、化镀废水污水处理站及办公室等，前进路以西为发展预留地，目前作为盘条堆场；盘条堆场西南为焊材厂酸洗废水1500m3/d污水处理站，污水处理站以南为潍坊特钢集团有限公司浓水处理项目。

本项目位于焊丝综合车间东侧， 配套高速镀项目拉丝机生产，30台机械剥壳机与30台砂带过滤机一一组合，南北顺次排列。

总体上讲，厂区布置分区明确，符合工艺流程需求，物流和人流路径短捷，生产作业方便，总平面布置基本合理。

项目区平面布置图详见附图2、附图3。

(2)主要环境保护目标

项目位于山东省潍坊市国家高新技术产业开发区。项目评价区内无自然保护区，风景名胜区等，项目建设过程中主要敏感目标未发生变化，周边500m范围内无大气、声、生态等环境保护目标。企业近距离敏感目标分布情况见附图4。

## 3.2 建设内容

项目名称：预处理砂带机(机械剥壳)项目

建设单位：潍坊前进焊材有限公司

建设性质：技术改造

建设地点：潍坊高新区钢厂工业园潍钢东路潍坊前进焊材有限公司

项目建设内容：购置机械剥壳机、砂带机各30台(套)并配套建设布袋除尘器，采用机械除锈方式对盘条进行除锈预处理，去除盘条表面氧化铁皮，年处理盘条168039t。

实际总投资：项目实际总投资450万元，环保投资102万元，占总投资的22.7%。

工作制度及劳动定员：三班制，每班8小时，年生产天数为300天，年运行时间7200小时。劳动定员5人，厂内调剂不新增。

本项目具体组成情况见表3-1。

表3-1  项目工程组成一览表

| 工程类别 | 名称 | 环评及批复建设情况 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 装置区 | 依托综合车间东侧闲置区域，建设27台机械剥壳机、27台砂带机及布袋除尘器、风机等设备，对盘条进行机械除锈预处理，年处理盘条151235t/a。 | 依托综合车间东侧闲置区域，建设30台机械剥壳机、30台砂带机及布袋除尘器、风机等设备，对盘条进行机械除锈预处理，年处理盘条168039t/a。 | 增加3台机械剥壳机和3台砂带机，增加处理能力为16804t/a |
| 辅助工程 | 办公室 | 厂区西侧、综合车间中部，2层。 | 厂区西侧、综合车间中部，2层。 |  |
|  | 变、配电站 | 依托现有，现有变电站设置8台2500kvA干式变压器，经降压后供厂区各用电环节使用。 | 依托现有，现有变电站设置8台2500kvA干式变压器，经降压后供厂区各用电环节使用。 | / |
| 公用工程 | 给水 | 依托现有供水管线，验收项目不消耗新鲜水。 | 依托现有供水管线，项目不消耗新鲜水。 | / |
|  | 排水 | 按照“雨污分流、污污分流，分质分类”处理原则建设污水处理系统。雨水经厂区雨水管网排至潍坊特钢集团有限公司雨水收集池，再经集团污水处理站处理后在集团内部回用，不外排；验收项目不涉及废水排放。 | 按照“雨污分流、污污分流，分质分类”处理原则建设污水处理系统。雨水经厂区雨水管网排至潍坊特钢集团有限公司雨水收集池，再经集团污水处理站处理后在集团内部回用，不外排；项目不涉及废水排放。 | / |
|  | 供电 | 依托厂区现有供配电装置。 | 依托厂区现有供配电装置。 | / |
|  | 供汽 | 验收项目不涉及用热(汽)环节。 | 项目不涉及用热(汽)环节。 | / |
| 储运工程 | 立体盘条库 | 1座，厂区东侧，占地面积10194平方米，盘条暂存。 | 1座，厂区东侧，占地面积10194平方米，盘条暂存。 | / |
|  | 产品、原料仓库 | 依托现有，位于综合车间西北。 | 依托现有，位于综合车间西北。 | / |
| 环保工程 | 废气治理措施 | 项目废气主要为机械剥壳及砂带除锈工序产生的除锈粉尘，经管道收集后引至新建1套布袋除尘器处理，通过1根30米高排气筒P1-1排放。 | 项目废气主要为机械剥壳及砂带除锈工序产生的除锈粉尘，经管道收集后引至新建1套布袋除尘器处理，通过1根30米高排气筒DA003排放。 | 该排气筒已经纳入排污许可证管理，命名为DA003。 |
|  | 废水治理措施 | 验收项目无废水产生及排放。 | 项目无废水产生及排放。 | / |
|  | 固体废物治理措施 | 验收项目无危废产生，产生的一般固废依托现有一般固废暂存场所，占地面积50平方米，采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并定期委托综合利用或处置。 | 项目无危废产生，产生的一般固废依托现有一般固废暂存场所，占地面积50平方米，采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并定期委托综合利用或处置。 | / |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、减震、阻尼、室内布置等措施。 | 选用低噪声设备，采取隔声、减震、阻尼、室内布置等措施。 | / |
|  | 环境风险 | 加强管理，定期巡检，确保废气处理装置正常运行。 | 加强管理，定期巡检，确保废气处理装置正常运行。 | / |

## 3.3 产品方案

验收项目产品为除锈后盘条，项目产品方案如下。

表3-2   产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 环评设计产能(t/a) | 实际建设产能(t/a) | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除锈后盘条 | 150490 | 167211 | +16721 | 增加3台砂带机和3台剥壳机 |

## 3.4 主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗见下表3-3。

表3-3  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 环评阶段预估年消耗量 | 实际年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械剥壳装置 |
| 1 | 盘条 | t/a | 151235 | 168039 | +16804 |
| 2 | 砂带 | t/a | 22.69 | 22.8 | +0.11 |
| 3 | 电 | 万Kwh/a | 349.65 | 382.8 | +33.15 |

## 3.5 主要生产设备

本项目主要设备情况见表3-4。

表3-4   主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 环评设计数量 | 实际建设数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥壳机 | 组合件，走线速度约1.2m/s | 台 | 27 | 30 | 增加3台 |
| 2 | 砂带机 | 组合件，走线速度约1.2m/s | 台 | 27 | 30 | 增加3台 |
| 3 | 布袋除尘器 | / | 台 | 1 | 1 | / |
| 4 | 风机 | 3.5万立方米/小时 | 台 | 1 | 2 | 增加1台，一用一备 |

## 3.6 水源及水平衡

验收项目不新增劳动定员，设备不需要循环水冷却，无生产废水产生；不新增劳动定员，不增加生活污水。

## 3.7 生产工艺

1、工艺流程及产污环节

图3-2  生产工艺流程图

2、工艺流程简介：

机械剥壳：将检验合格的外购盘条，利用高架放线机将盘条牵引至线体前端进入剥壳机，利用导轮对盘条在不同方向上进行反复弯曲，从而剥去盘条外层氧化皮，氧化皮主要成分为氧化铁。

砂带除锈：将砂带围绕盘条公转和自转，利用砂带的磨削作用将剥壳机未去除干净的残留氧化皮清除干净，使盘条得到进一步处理，达到后续生产要求。

## 3.8 项目变动情况

通过查阅项目环评报告及批复等材料，并与现状实际建设情况核对，项目建设性质、规模、地点、环境保护措施均未发生变动，项目主要变动如下：

表3-5   主要变动情况一览表

| 类别 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 变动情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 项目购置剥壳机27台，砂带机27台，布袋除尘器1台、风机1台。 | 项目购置剥壳机30台，砂带机30台，布袋除尘器1台、风机2台。 | 考虑剥壳机、砂带机与现有生产线的搭配生产，项目增加3台剥壳机、3台砂带和1台风机(风机一用一备) |
| 处理能力变动 | 机械除锈盘条产能为151235t/a。 | 机械除锈盘条产能为168039t/a。 | 处理产能增加了11%，未超过30%。 |

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知》(环办环评函〔2020〕688 号)要求，验收组一致认为以上变动不属于重大变动。

# 第四章  环境保护设施

## 4.1 污染物治理、处置设施

### 4.1.1 废水

验收项目为预处理砂带机(机械剥壳)项目，项目无生产废水产生，不增加劳动定员，不新增生活污水。

### 4.1.2 废气

(1)有组织废气

项目废气主要为剥壳、砂带打磨产生的含颗粒物废气，通过管道收集后合并进入废气母管，一起经布袋除尘器处理后，合并通过1根30m高排气筒排放。

(2)无组织废气

项目无组织废气主要为剥壳、砂带打磨工序未被收集的颗粒物，以无组织形式排放。

### 4.1.3 噪声

本项目噪声污染源主要为机械剥壳机、砂带机、风机等设备，通过类比分析，其噪声源强在70~85dB(A)之间。

采取以下降噪措施：

①选用噪声低的设备，降低设备噪声源强；

②在设备安装时采取加装防震垫等减震、降噪措施；

③加强设备管理和维修，确保设备正常运行。

### 4.1.4 固体废物

项目固体废物主要为废砂带、氧化铁皮、布袋除尘器集尘和废布袋，暂存于一般固废暂存场所，定期委托综合利用或处置。

本项目固废产生情况详见表4-1。

表4-1   验收项目固废产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生环节 | 形态 | 主要成分 | 产生量(t/a) | 产生依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铁皮 | 一般固废 | 剥壳、打磨 | 固态 | 铁等 | 604.94 | 试运行期间统计数据 |
| 2 | 废砂带 | 一般固废 | 打磨 | 固态 | 铁等 | 22.69 |  |
| 3 | 布袋除尘器集尘 | 一般固废 | 环保设施 | 固态 | 铁等 | 148.233 |  |
| 4 | 废布袋 | 一般固废 | 环保设施 | 固态 | 聚酯纤维 | 0.005 |  |
| 5 | 合计 | 755.868 |  |

综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用和合理处置，不会对环境构成二次污染。

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

根据《突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)要求，潍坊前进焊材有限公司在2023年8月修订完成《潍坊前进焊材有限公司突发环境事件应急预案(2023年版)》，2023年8月23日报潍坊市生态环境局高新分局进行备案，备案号：370708-2023-051-M，风险级别为较大。

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

(1)潍坊前进焊材有限公司根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》(DB37/T 3535-2019)和《排放口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)、《环境保护图形标志-排放口(源)》(GB15562.1-1995)等规定的要求，建设了规范化排放口，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。

(2)验收项目无生产废水产生，废水无需设置在线监测装置；根据环评及批复文件、相关排污许可技术规范、项目实际建设情况及国家、山东省关于相关在线监测装置的安装要求，验收项目涉及的排气筒未要求安装废气在线监测装置。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资450万元，环保投资102万元，占总投资的22.7%。

本项目环保设施落实情况见表4-2。

表4-2   环保设施“三同时”落实情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评文件及批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 项目机械剥壳及砂带除锈废气经管道收集、布袋除尘器处理后通过 1根30m 高排气筒 P1-1 排放，确保颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1相关要求。 落实各项无组织排放防治措施，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。 | 项目机械剥壳及砂带除锈废气经管道收集、布袋除尘器处理后通过 1根30m 高排气筒 DA003 排放，确保颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1相关要求。 落实各项无组织排放防治措施，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。 | 落实 |
| 2 | 废水治理 | 项目无废水产生。 | 项目无废水产生。 | 落实 |
| 3 | 噪声治理 | 通过合理布局，采用减震、隔音、消音、选择低噪音设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准。 | 通过合理布局，采用减震、隔音、消音、选择低噪音设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染治措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准。 | 落实 |
| 4 | 固废治理 | 项目产生的氧化铁皮、废砂带、布袋除尘器收集的粉尘、废布袋等一般工业固废统一收集后外售综合利用。 | 项目产生的氧化铁皮、废砂带、布袋除尘器收集的粉废布袋等一般工业固废统一收集后外售综合利用。 | 落实 |
| 5 | 清洁生产 | 项目须采用先进的生产工艺、生产技术，使用清洁原辅材料，减少物耗、能耗、废弃物产生量，并须符合清洁生产要求。 | 项目须采用先进的生产工艺、生产技术，使用清洁原辅材料，减少物耗、能耗、废弃物产生量，并须符合清洁生产要求。 | 落实 |
| 6 | 环境风险 | 针对项目生产特点，制定完备的突发环境污染事故应急预案、环境风险防范措施、环境保护管理制度及环境保护设施操作规程，落实环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。 | 针对项目生产特点，制定完备的突发环境污染事故应急预案、环境风险防范措施、环境保护管理制度及环境保护设施操作规程，落实环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。 | 落实 |

# 第五章  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告表主要结论与建议

### 5.1.1 环境影响报告表主要结论

2023年5月，潍坊绿诚环保咨询有限公司编制完成《潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目环境影响报告表》，报告表中主要结论如下：

综上所述，该项目符合国家产业政策，符合土地利用政策，项目所在区域环境质量现状较好，采取的污染治理措施技术可行。项目建设后，具有良好的社会效益，对当地环境影响较小，不会改变当地的环境功能，在落实各项污染防治措施的条件下，并加强内部环境管理，严格执行“三同时”制度的前提下，各项污染物可实现达标排放。从环境影响的角度，评价认为项目建设是可行的。

### 5.1.2 环境影响报告表建议

1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，落实环保资金，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。

2、加强环境风险意识，完善事故应急措施，防止事故发生。

## 5.2审批部门审批决定

# 第六章  验收执行标准

项目无废水产生。根据项目环评报告及批复文件，项目废气、噪声及固体废物验收执行标准分别如下。

## 6.1 废气

有组织废气中颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1大气污染物排放浓度限值(重点控制区)要求(颗粒物：10mg/m3)。

厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值要求(颗粒物：1.0mg/m3)。

表6-1   有组织废气排放标准

| 排放标准 污染物 | 最高允许 排放浓度(mg/m³) | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1 |

表6-2   无组织废气排放标准

| 排放标准 污染物 | 无组织排放监控浓度限值(mg/m³) | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 |

## 6.2 噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

表6-3   项目噪声排放标准   单位：dB(A)

| 适用期 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |

## 6.3 固体废物

项目无危险废物产生，一般固废暂存场所按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)中相关要求，做好“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。

# 第七章  验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

通过查阅项目环评报告及环评批复可知：本项目运营期无废水产生。

### 7.1.1 废气

(1)有组织废气

本项目废气主要为剥壳、打磨废气，采用布袋除尘器进行处理后，废气通过1根30m高排气筒排放。

项目有组织监测内容详见下表。

表7-1   有组织废气监测内容

| 序号 | 排气筒名称 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械剥壳废气排气筒DA003 | 颗粒物 | 3次/天，连续监测2天 | 出口监测 |

(2)无组织废气

项目无组织废气主要为未被收集的颗粒物。

表7-2   无组织废气监测内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布设4个监测点，厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监测点 | 颗粒物 | 4次/天，连续监测2天 | 厂界无组织 |

在监测时同步测量风向、风速、气温、气压、总云量、低云量等气象参数，每天统计4次。

图7-1  无组织废气监测布点图

### 7.1.2 噪声

2023年12月19日~12月20日，山东环澳检测有限公司根据项目验收监测方案，结合厂区周边环境情况，分别在厂区边界4个噪声监测点位进行了现状监测，连续监测2天，昼、夜各1次。

噪声监测点位图见图7-2。

图7-2  噪声监测布点图

## 7.2 环境质量监测

本项目环境影响报告表及其审批部门审批意见，项目周边近距离范围无环境敏感保护目标。因此，本次验收不进行环境质量监测。

# 第八章  质量保证和质量控制

根据前述分析，项目运营期无废水产生；一般固废暂存于一般固废库；不涉及辐射影响。

因此，项目验收监测部分内容仅考虑有组织废气、无组织废气、厂界噪声等内容。

## 8.1 监测分析方法

表8-1   监测分析方法一览表

| 样品类别 | 项目名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | HJ 836-2017 重量法 | 1.0 mg/ m3 |
| 厂界无组织废气 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 重量法 | 0.001mg/m3 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 | / |

## 8.2 监测仪器

表8-2   监测分析仪器

| 样品类别 | 项目名称 | 主要仪器、型号 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 高精度天平测量环境保证箱 电子天平 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 高精度天平测量环境保证箱 电子天平 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | 多功能声级计AWA6228+ 声校准器 AWA6021A |

## 8.3 人员能力

验收监测人员均经过考核并持证上岗。

## 8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)进行，有组织废气严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(试行)(HJ/T373-2007)进行。

2、监测仪器均经过计量检定，并在有效期内，采样器流量每半年自检一次，每次测量前对设备检漏，加压到13kPa，一分钟内衰减小于0.15kPa。

3、自动烟尘(气)测试仪及综合大气采样器在进入现场前对采样器进行标定和流量校准，在测试时保证其采样流量的准确。

## 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。

表8-3  噪声仪器校验表     单位：dB(A)

| 监测仪器 名称 | 校准仪器 | 校准日期 | 测量前 校准 | 测量后 校准 | 差值 | 允许 差值 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能声级计 | 声校准器 | 2023.12.19昼间 | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  | 2023.12.19夜间 | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  | 2023.12.20昼间 | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  | 2023.12.20夜间 | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 合格 |

本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于5m/s。

# 第九章  验收监测结果

## 9.1 生产工况

本项目为预处理砂带机(机械剥壳)项目，项目以盘条处理能力来表征生产负荷，项目整体生产负荷情况见下表。

表9-1   验收期间生产工况情况

| 序号 | 日期 | 产品名称 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.12.19 | 除锈后盘条 | 533 | 405.88 | 76.2 |
| 2 | 2023.12.20 | 除锈后盘条 | 533 | 406.74 | 76.3 |

由上表可知，验收监测期间生产负荷为76.2%~76.3%，满足“验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行”的要求。

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1 环保设施处理效率监测结果

根据前述分析，项目运营期主要为砂带机打磨和机械剥壳废气，由于排气筒进口达不到采样要求，故仅对排气筒出口进行了监测；项目无废水产生；固体废物全部妥善处置；不涉及辐射影响。

### 9.2.2 污染物排放监测结果

(1)废气检测结果分析

2023年12月19日~12月20日，山东环澳检测有限公司根据验收监测方案，结合厂区内情况对废气进行了检测，废气检测结果见表9-2和9-3：

表9-2  机械剥壳废气排气筒检测结果

| 采样时间 | 2023.12.19 | 2023.12.20 |
| --- | --- | --- |
| 点位名称 | 机械剥壳废气排气筒DA003 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 标干流量(m3/h) | 37194 | 30504 | 34331 | 32056 | 35986 | 33481 |
| 颗粒物实测浓度(mg/m3) | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| 颗粒物排放速率(kg/h) | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 备注：/ |

表9-3   厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 检测日期 | 颗粒物(μg/m³) |
| --- | --- |
|  | 检测结果 |
|  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2023.12.19 | 第一次 | 324 | 365 | 377 | 426 |
|  | 第二次 | 306 | 467 | 434 | 441 |
|  | 第三次 | 295 | 469 | 372 | 411 |
|  | 第四次 | 264 | 432 | 397 | 467 |
| 2023.12.20 | 第一次 | 291 | 431 | 474 | 353 |
|  | 第二次 | 284 | 457 | 479 | 441 |
|  | 第三次 | 262 | 462 | 420 | 377 |
|  | 第四次 | 283 | 451 | 366 | 434 |

根据验收期间检测报告结果可知：

机械剥壳废气排气筒DA003中有组织颗粒物最大排放浓度为4.5mg/m3，最大排放速率为0.16kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1大气污染物排放浓度限值(重点控制区)要求(颗粒物：10mg/m3)；

厂界无组织颗粒物最大排放浓度为479μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值要求(颗粒物：1.0mg/m3)。

(2)噪声检测结果分析

结合厂区周边环境情况，2023年12月19日~2023年12月20日分别在厂区边界4个噪声监测点位进行了现状监测，连续监测2天，昼、夜各1次。

厂界噪声监测结果见表9-4。

表9-4   噪声检测结果表

| 项目 | 等效连续A声级(dB(A)) |
| --- | --- |
| 采样时间 监测点位 | 2023.12.19 | 2023.12.20 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 52 | 43 | 50 | 41 |
| 2# | 50 | 41 | 56 | 47 |
| 3# | 54 | 45 | 52 | 43 |
| 4# | 52 | 43 | 55 | 46 |
| 执行标准 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据检测结果可以看出：厂界噪声昼间最大声级为56dB(A)，夜间最大声级为47dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区要求，项目运行对周围声环境的影响较小。

因此，本项目噪声防治满足环境影响报告表及审批部门审批决定要求。

## 9.3 总量核算

根据验收期间检测结果，验收项目颗粒物实际总排放量为1.054t/a，验收期间符合为76.3%，折算为满负荷后颗粒物排放量为1.378t/a，满足环评及总量确认书中要求(WFGXZL(2023)16号，颗粒物：1.497t/a)。

## 9.4 工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未对环境敏感保护目标提出环境质量监测要求。因此，本次验收不进行环境质量监测。

# 第十章  验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

### 10.1.1 废气调查结论

项目为预处理砂带机(机械剥壳)项目，废气主要为剥壳、打磨废气，收集后经布袋除尘器进行处理，处理后通过1根30m高排气筒排放，颗粒物排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1大气污染物排放浓度限值(重点控制区)要求(颗粒物：10mg/m3)；

厂界无组织颗粒物最大排放浓度为479μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值要求(颗粒物：1.0mg/m3)。

### 10.1.2 废水处理情况调查结论

项目运营期无废水产生。

### 10.1.3 厂界噪声监测结论

本项目运行期噪声主要为机械剥壳机、砂带机、风机等运行产生的噪声，噪声等级在70~85dB(A)之间。根据监测结果，厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

### 10.1.4 固体废物处理情况结论

项目固体废物主要为废砂带、氧化铁皮、布袋除尘器集尘和废布袋，暂存于一般固废暂存场所，定期委托综合利用或处置。

综上，项目固体废物均能得到妥善处置，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)中相关要求。

## 10.2 结论及建议

10.2.1 结论

潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目基本落实了环评报告表及环评批复中的环保要求，主要污染物达标排放，总体上满足环境管理要求，建议通过项目竣工环保验收。

10.2.2 建议

(1)提高企业环保意识，加强环保设施管理及维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。

(2)提高职工环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理过程中，最大限度地减少资源浪费和对环境的污染。

(3)全面落实应急预案，加强各种风险事故的定期演练。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：                  填表人(签字)：                              项目经办人(签字)：

| 建设项目 | 项目名称 | 预处理砂带机(机械剥壳)项目 | 项目代码 | 2304-370791-04-05-936815 | 建设地点 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊前进焊材有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理名录) | 三十、金属制品业 33--67金属表面处理及热处理加工--其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | 建设性质 | 新建 □改扩建 □技术改造 √ | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经119度 14分 27.054 秒，北纬36 度 38 分 2.352秒 |
|  | 设计生产能力 | 150490t/a（除锈后盘条） | 实际生产能力 | 167211t/a（除锈后盘条） | 环评单位 | 潍坊绿诚环保咨询有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 潍坊市生态环境局高新分局 | 审批文号 | 潍环高审字【2023】0702号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2023.7.20 | 竣工日期 | 2023.11.20 | 排污许可证申领时间 | 2019.12.31首次申请 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91370700588772406K001U |
|  | 验收单位 | 潍坊前进焊材有限公司 | 环保设施监测单位 | 山东环澳检测有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算(万元) | 450 | 环保投资总概算(万元) | 80 | 所占比例(%) | 17.8 |
|  | 实际总投资 | 450 | 实际环保投资(万元) | 102 | 所占比例(%) | 22.7 |
|  | 废水治理(万元) | 0 | 废气治理(万元) | 100 | 噪声治理(万元) | 1 | 固体废物治理(万元) | 1 | 绿化及生态(万元) | 0 | 其他(万元) | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时间 | 7200h |
| 运营单位 | 潍坊前进焊材有限公司 | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) | 91370700588772406K | 验收时间 | 2023年11月~12月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制(工 业建 设项 目详填) | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 4.1~4.5 | 10 |  |  | 1.378 | / | / | 1.378 | 1.497 | / | +1.378 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

机械剥壳

砂带除锈

盘条

除锈后盘条

布袋除尘器

DA003

S2废砂带、S3氧化铁皮

G2 粉尘

G1 粉尘

S1 氧化铁皮

S4 收集的粉尘、S5废布袋

放线

频次

检测项目