# 潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目

# 竣工环境保护验收意见

# 根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)等要求，2023年12月29日，潍坊前进焊材有限公司在潍坊高新区组织召开会议，对“潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目”竣工环境保护验收进行现场审查。参加会议的有竣工环境保护验收报告编制单位-潍坊绿诚环保咨询有限公司、验收监测单位-山东环澳检测有限公司，并邀请了2名专家，会上成立了竣工环境保护验收组(名单附后)。

验收组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施建设和运行情况汇报，验收报告编制单位关于项目竣工环境保护验收监测报告编制情况的汇报，查勘了现场，审阅并核实了有关资料，形成竣工环境保护验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# 1、建设地点

“预处理砂带机(机械剥壳)项目”位于山东省潍坊高新技术产业开发区钢厂工业园，潍钢东路潍坊前进焊材有限公司厂区内。项目建设地点中心经纬度为东经119度14分27.054秒，北纬36度38分2.352秒。

2、项目建设内容

企业为减少酸洗线运行过程中酸洗废水、废酸液等产生量，决定建设预处理砂带机(机械剥壳)项目，将目前盘条除锈方式由酸洗除锈改为机械除锈(剥壳+砂带打磨)，同时保留集中酸洗线，保留的集中酸洗线用于生产部分客户需要的高品质焊丝(高品质焊丝产量约1000t/a)，降低硫酸消耗及废酸、废水处置费用，实现减污、增效目的。

“预处理砂带机(机械剥壳)项目”依托现有综合车间建筑建设，购置机械剥壳机、砂带机各30台(套)并配套建设布袋除尘器，采用机械除锈方式对盘条进行除锈预处理，去除盘条表面氧化铁皮，具备处理盘条168039t/a的能力。

# 3、项目环保审批

# 2023年5月，潍坊绿诚环保咨询有限公司编制完成了《潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目环境影响报告表》；2023年7月7日，取得潍坊市生态环境局高新分局批复，批复文号为：潍环高审字【2023】0702号。

4、建设情况

项目于2023年7月开工，2023年11月建成投运。

# 5、项目投资情况

项目实际总投资450万元，环保投资102万元，占总投资的22.7%。

6、项目工作制度

项目实施三班制，每班8小时，年生产天数为300天，年运行时间7200小时。劳动定员5人，厂内调剂不新增。

二、工程变动情况

通过查阅项目环评报告及批复等材料，并与现状实际建设情况核对，项目建设性质、规模、地点、环境保护措施均未发生变动，项目主要变动如下：

表1   主要变动情况一览表

| 类别 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 变动原因/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 项目购置剥壳机27台，砂带机27台，布袋除尘器1台、风机1台。 | 项目购置剥壳机30台，砂带机30台，布袋除尘器1台、风机2台。 | 项目增加3台剥壳机、3台砂带和1台风机(风机一用一备)。 |
| 处理能力变动 | 机械除锈盘条产能为151235t/a。 | 机械除锈盘条产能为168039t/a。 | 处理产能增加了11%，未超过30%。 |

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知》(环办环评函〔2020〕688 号)要求，验收组一致认为未发生重大变动。

# 三、项目环境保护设施建设情况

# 1、废水

项目无生产废水产生。不增加劳动定员，不新增生活污水。

2、废气

项目废气主要为打磨、剥壳废气，主要污染物为颗粒物。

项目打磨、剥壳废气经管道收集+布袋除尘器处理后，通过1根30m高排气筒DA003排放。

项目无组织废气主要为未被收集的少量颗粒物，以无组织形式排放。

3、噪声

项目噪声污染源主要为剥壳机、砂带机、风机等设备，项目采取：①合理布局，依托墙体隔声；②选用噪声低的设备，降低设备噪声源强；③在设备安装时采取加装防震垫等减震、降噪措施；④加强设备管理和维修，确保设备正常运行等降噪措施，降低噪声的影响。

4、固体废物

项目固体废物主要为废砂带、氧化铁皮、布袋除尘器集尘和废布袋，暂存于一般固废场所，定期委托综合利用或处置。

# 5、其他环境保护设施

企业编制完成了突发环境事件应急预案，已到潍坊市生态环境局高新分局进行备案，备案号：370708-2023-051-M。

企业落实了环境风险防范措施，对车间、危废库等均进行了防渗处理。

企业制订了《环保管理制度》，设立了环保管理机构，配备专职环保人员，环保规章制度较完善。

企业已取得排污许可证，排污许可证编号：91370700588772406K001U。

四、环境保护设施调试运行效果

潍坊绿诚环保咨询有限公司编制的《潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间两天的生产负荷为76.2%-76.3%，环保设施运行正常，为有效工况。验收监测期结果为：

1、废气

项目废气排气筒DA003中颗粒物最大排放浓度为4.5mg/m³，最大排放速率为0.16kg/h；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1大气污染物排放浓度限值(重点控制区)要求。

厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.479mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值要求。

2、噪声

厂界噪声昼间最大声级为56dB(A)，夜间最大声级为47dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区要求。

3、固体废物

落实了各类固体废物处置措施，固体废物得到安全处置。

4、污染物排放总量

经核算，本项目颗粒物总排放量为1.378t/a，满足环评及《潍坊高新区建设项目污染物排放总量确认书》(WFGXZL(2023)16号中要求(颗粒物：1.497t/a)。

# 五、验收结论

潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中提出的各项环保措施和要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物基本能够达标排放，满足污染物排放总量控制要求，总体符合竣工环境保护验收条件，通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理，最大限度减少无组织废气排放。

2、加强环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，确保污染物稳定达标排放。

3、按照《企业环境信息依法披露管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，进行环境信息公开。

七、验收人员信息

验收组人员信息见附表：潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目竣工环境保护验收人员信息表。

潍坊前进焊材有限公司

2023年12月29日

# 附表：

# 潍坊前进焊材有限公司预处理砂带机(机械剥壳)项目

# 竣工环境保护验收人员信息表

| 验收组 | 姓名 | 类别 | 工作单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 徐希超 | 建设单位 | 潍坊前进焊材有限公司 | 技术科科长 |  |
| 组员 | 王潇艺 | 建设单位 | 潍坊前进焊材有限公司 | 环保科员 |  |
|  | 郭成文 | 专家 | 潍坊天弘工程咨询有限公司 | 高工 |  |
|  | 夏夕娟 | 专家 | 潍坊市滨海建设工程施工图审查有限公司 | 高工 |  |
|  | 刘欣 | 验收监测 单位 | 山东环澳检测有限公司 | 经理 |  |
|  | 张福江 | 验收报告编制单位 | 潍坊绿诚环保咨询有限公司 | 工程师 |  |