# 潍坊前进焊材有限公司高速镀铜生产线项目(一期)

# 竣工环境保护验收意见

# 根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)等要求，2023年12月29日，潍坊前进焊材有限公司在潍坊高新区组织召开会议，对“潍坊前进焊材有限公司高速镀铜生产线项目(一期) ”竣工环境保护验收进行现场审查。参加会议的有竣工环境保护验收报告编制单位-潍坊绿诚环保咨询有限公司、验收监测单位-山东环澳检测有限公司，并邀请了2名专家，会上成立了竣工环境保护验收组(名单附后)。

验收组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施建设和运行情况汇报，验收报告编制单位关于项目竣工环境保护验收监测报告编制情况的汇报，查勘了现场，审阅并核实了有关资料，形成竣工环境保护验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# 1、建设地点

“高速镀铜生产线项目”位于山东省潍坊高新技术产业开发区钢厂工业园，潍钢东路潍坊前进焊材有限公司厂区内。项目建设地点中心经纬度为东经119度14分27.054秒，北纬36度38分2.352秒。

2、项目环评批复及主要内容

项目环评批复内容：项目总投资3600万元，其中环保投资97万元。项目依托现有建筑建设，保留现有5#埋弧焊丝生产线，拆除现有2#、3#、4#、6#气保焊丝线的化镀段及7#气保焊丝线的机械除锈工段，依托现有拉丝设备并新购置化镀段设备进行焊丝生产线重组，最终形成10条直拉高速镀铜线、38条精拉高速镀铜线、21条返镀铜线等合计50条气保焊丝生产线、1条埋弧焊丝生产线的整体规模。项目建成后，全厂可年产焊丝15万吨/a的生产能力(其中2万吨/a埋弧焊丝、13万吨/a气保焊丝)。

# 2023年2月，潍坊绿诚环保咨询有限公司编制完成了《潍坊前进焊材有限公司高速镀铜生产线项目环境影响报告书》，2023年3月30日取得潍坊市生态环境局高新分局批复，批复文号为：潍环高书审字【2023】3号。

3、建设情况

项目实施分期建设、分期验收。项目一期工程于2023年4月开工，2023年11月建成投运。一期工程主要建设内容：项目依托现有建筑建设，保留现有5#埋弧焊丝生产线，拆除现有2#、3#、4#、6#气保焊丝线的化镀段及7#气保焊丝线的机械除锈工段，依托现有拉丝设备并新购置化镀段设备进行焊丝生产线重组，形成10条直拉高速镀铜线、27条精拉高速镀铜线、1条返镀铜线等合计38条气保焊丝生产线、1条埋弧焊丝生产线的整体规模。一期工程具备年产焊丝12万吨的生产能力(其中年产埋弧焊丝2万吨、气保焊丝10万吨)。

# 4、项目投资情况

项目一期工程实际总投资2600万元，环保投资97万元，占总投资的3.7%。

5、项目工作制度

项目一期工程实施三班制，每班8小时，年生产天数为300天，年运行时间7200小时。劳动定员120人，厂内调剂不新增。

二、工程变动情况

项目一期工程实际建设内容与项目环评报告书及批复相比，主要变动如下：

表1 主要变动情况一览表

| 类别 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 变动原因/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直拉高速镀铜线生产工艺变动 | 热水洗(两级)-高压水冲洗(一级)-电解酸洗(一级)-化镀(一级)-水洗-烘干-定径抛光。 | 热水洗(一级)-高压水冲洗(一级)-电解酸洗(一级)-化镀(一级)-水洗-烘干-定径抛光。 | 热水洗由两级变更为一级，能满足产品质量生产要求。 |
| 前处理(除锈)变动 | 盘条除锈方式全部为集中酸洗除锈。 | 盘条除锈方式少量采用集中酸洗除锈，大部分采用机械剥壳+砂带机除锈。 | 项目针对前处理变动单独报批“砂带预处理(机械剥壳)项目”环评，通过了企业自主组织的竣工环境保护验收验收。 |
| 埋弧焊丝化镀线工艺变动 | 干擦-碱洗-酸洗(不通电)-冷水洗-镀铜-热水洗-中和-冷水洗-烘干(连槽)-定径拉拔。 | 干擦-热水洗1#-热水洗2#-热水洗3#-酸洗-冷水洗-镀铜-热水洗-中和-冷水洗-烘干(连槽)-定径拉拔。 | 将干擦后的碱洗改为二级热水洗，减少了固体氢氧化钠废包装袋、碱洗槽渣(含碱沫)两类危险废物，全厂危废种类减少。 |

根据《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评〔2018〕6号和《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知》(环办环评函〔2020〕688 号)要求，验收组一致认为未发生重大变动。

# 三、项目环境保护设施建设情况

# 1、废水

项目废水主要为化镀线生产工艺废水(化镀线镀前水洗废水、镀后水洗废水)、循环冷却系统排污水及废气处理装置排污水，废水收集后经厂区管网排入厂区现有污水处理站处理(处理能力：1500m³/d；处理工艺：针对酸性废水、热水洗废水、化镀废水分别设置3套独立处理系统，酸性废水处理能力800m³/d，主体处理工艺为“调节-絮凝沉淀-管式微虑-纳滤-RO(1#)反渗透”；热水洗废水处理能力400m³/d，主体处理工艺为“隔油调节-破乳除油-气浮-水解酸化-好氧-MBR-RO(2#)反渗透”；化镀废水处理能力300m³/d，主体处理工艺为“pH调节+中和+絮凝沉淀+机械过滤”)。污水经处理达标后部分回用于生产，部分进入潍坊特钢集团有限公司进行处理，处理后回用，不外排。

2、废气

项目废气主要为化镀工序废气，主要污染物为硫酸雾。

项目化镀废气经管道收集+碱喷淋处理后，通过1根15m高排气筒DA002排放。

现有工程埋弧线产生的硫酸雾废气，通过管道收集后进入碱喷淋处理后，通过1根15m高排气筒DA005排放。

项目无组织废气主要为未被收集的少量硫酸雾，以无组织形式排放。通过加强管理，降低无组织排放浓度。

3、噪声

项目噪声污染源主要为收线、放线、拉丝机、空压机、冷却塔、泵及风机等设备，项目采取：①合理布局，采用车间墙体隔声；②选用噪声低的设备，降低设备噪声源强；③在设备安装时采取加装防震垫等减震、降噪措施；④加强设备管理和维修，确保设备正常运行等降噪措施，降低噪声的影响。

4、固体废物

项目一般固废主要包括盘条捆条、废钢丝刷(球)、废拉丝粉、废钢丝、废包装袋、废抛光油、酸性废水污泥、污水站废过滤膜组件等，收集后外售综合利用。

项目化镀槽液经厂区再生装置处理，离心母液回用于镀液池，经与新镀铜液配比后回用至化镀槽；离心固体料为七水硫酸亚铁与硫酸铜的混合物，作为危废定期委托处置。

项目电解酸洗废酸经厂区现有废酸再生装置后，副产七水硫酸亚铁。

项目危险废物主要是化镀槽液再生处理产生的混盐、化镀槽渣、含铜污泥、热水洗废水污泥、废润滑油及油桶、化验室废物、浮油等，暂存于危废库，定期委托资质单位处置。

# 5、其他环境保护设施

企业编制完成了突发环境事件应急预案，已到潍坊市生态环境局高新分局进行备案。

企业落实了环境风险防范措施，对车间、危废库、污水处理站、管线等均进行了防渗处理。

企业制订了《环保管理制度》，设立了环保管理机构，配备专职环保人员，环保规章制度较完善。

企业已取得排污许可证，排污许可证编号：91370700588772406K001U。

四、环境保护设施调试运行效果

根据潍坊绿诚环保咨询有限公司编制的《潍坊前进焊材有限公司高速镀铜生产线项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间两天的生产负荷为85.5%-85.8%，环保设施运行正常，为有效工况。验收监测期结果为：

1、废气

化镀废气排气筒DA002中硫酸雾最大排放浓度为4.52mg/m³，最大排放速率为0.045kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)表2二级标准要求。

5#埋弧焊丝化镀线废气排气筒DA005中硫酸雾最大排放浓度为3.02mg/m³，最大排放速率为0.003kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)表2二级标准要求。

厂界无组织硫酸雾最大排放浓度为0.028mg/m³，满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表5排放限值要求。

2、废水

企业废水总排口中废水pH范围为7.0~7.5，化学需氧量最大日均浓度为110mg/L，氨氮最大日均浓度为3.29mg/L，全盐量最大日均浓度为7965mg/L，硫酸盐最大日均浓度为1295mg/L，氯化物最大日均浓度为2703mg/L，五日生化需氧量最大日均浓度为28mg/L，总氮最大日均浓度为13.3mg/L，均满足与潍坊特钢集团有限公司签订的协议标准。

3、噪声

厂界噪声昼间最大声级为56dB(A)，夜间最大声级为47dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区要求。

4、固体废物

落实了各类固体废物处置措施，固体废物得到安全处置。

5、污染物排放总量

项目DA002排气筒中硫酸雾年排放量为0.346t/a，满足环评中规定的排放量(东区化镀废气排气筒DA002硫酸雾：4.044t/a)。

# 6、公众参与调查

验收期间验收共发放调查问卷30份，回收有效问卷30份，被调查人员对该项目的环保执行情况未提出异议，项目建设期间及试运行以来，未发生环境污染纠纷事件。

# 五、验收结论

潍坊前进焊材有限公司高速镀铜生产线项目(一期)环保手续齐全，基本落实了环评批复中提出的各项环保措施和要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物基本能够达标排放，满足污染物排放总量控制要求，总体符合竣工环境保护验收条件，通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理，最大限度减少无组织废气排放。

2、加强环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，确保污染物稳定达标排放。

3、按照《企业环境信息依法披露管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，进行环境信息公开。

七、验收人员信息

验收组人员信息见附表：潍坊前进焊材有限公司高速镀铜生产线项目(一期)竣工环境保护验收人员信息表。

潍坊前进焊材有限公司

2023年12月29日

# 附表：

# 潍坊前进焊材有限公司高速镀铜生产线项目(一期)

# 竣工环境保护验收人员信息表

| 验收组 | 姓名 | 类别 | 工作单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 徐希超 | 建设单位 | 潍坊前进焊材有限公司 | 技术科科长 |  |
| 组员 | 王潇艺 | 建设单位 | 潍坊前进焊材有限公司 | 环保科员 |  |
|  | 郭成文 | 专家 | 潍坊天弘工程咨询有限公司 | 高工 |  |
|  | 夏夕娟 | 专家 | 潍坊市滨海建设工程施工图审查有限公司 | 高工 |  |
|  | 刘欣 | 验收监测 单位 | 山东环澳检测有限公司 | 经理 |  |
|  | 张福江 | 验收报告编制单位 | 潍坊绿诚环保咨询有限公司 | 工程师 |  |