山东经纬钢帘线科技有限公司

2023年度危险废物污染环境防治信息公开

根据相关规定，对我公司2023年度危险废物产生、处置情况予以公示。

一、危险废物产生、处置情况

2022年底库存量为0吨。

2023年度危险废物合计产生量为6853.956吨，其中废酸液（HW34）6737.66吨，占比98.3%；废碱液（HW35）58吨，占比0.85%；磷化渣（HW17）0吨，占比0%；含锌污泥（HW17）41.78吨，占比0.61%；含铜污泥（HW17）2吨，占比0.029%；锌灰（HW23）1.3吨，占比0.019%；废活性炭（HW49）1.22吨，占比0.018%；废氢氧化钠包装袋（HW49）1.24吨，占比0.018%；酸洗槽渣（HW17）0.88吨，占比0.012%；化镀槽渣（HW17）0.62吨，占比0.009%；化镀槽液（HW17）0.98吨，占比0.014%；碱洗槽渣（HW17）0.96吨，占比0.014%；废润滑油（HW08）7.316吨，占比0.107%;废助镀槽液（HW23）0吨，占比0%.

综合2022年危废库存量与2023年危废产生量，合计6853.956吨，委外处置量58.296吨，自行利用量6795.66吨，2023年底贮存量0吨。

| 2023年危险废物产生、处置情况 |
| --- |
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量/吨 | 处置量/吨 | 自行利用/吨 | 处置方式 | 处置单位 | 累计贮存量/吨 |
| 1 | 废酸液 | 900-300-34 | 6737.66 | / | 6737.66 | 自行利用 | / | 0 |
| 2 | 废碱液 | 900-353-35 | 58 | / | 58 | 酸碱中和 | / | 0 |
| 3 | 含锌污泥 | 336-052-17 | 41.78 | 41.78 | / | 委外处置 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 0 |
| 4 | 含铜污泥 | 336-062-17 | 2 | 2 | / | 委外处置 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 0 |
| 5 | 锌灰 | 336-103-23 | 1.3 | 1.3 | / | 委外处置 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 0 |
| 6 | 废氢氧化钠包装袋 | 900-041-49 | 1.24 | 1.24 | / | 委外处置 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 0 |
| 7 | 废活性炭 | 900-039-49 | 1.22 | 1.22 | / | 委外处置 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 0 |
| 8 | 酸洗槽渣 | 336-064-17 | 0.88 | 0.88 | / | 委外处置 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 0 |
| 9 | 化镀槽渣 | 336-064-17 | 0.62 | 0.62 | / | 委外处置 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 0 |
| 10 | 化镀槽液 | 336-064-17 | 0.98 | 0.98 | / | 委外处置 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 0 |
| 11 | 碱洗槽渣 | 336-064-17 | 0.96 | 0.96 | / | 委外处置 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 0 |
| 12 | 废润滑油 | 900-217-08 | 7.316 | 7.316 | / | 委外处置 | 莒南仁弟环保再生资源利用有限公司 | 0 |
| 13 | 磷化渣 | 336-064-17 | 0 | / | / | / | / | 0 |
| 14 | 废助镀槽液 | 336-103-23 | 0 | / | / | / | / | 0 |
| 合计 | 6853.956 | 58.296 | 6795.66 | / | / | 0 |
| 注：我公司涉及自利用设施，产生的危废全部委托有相应危废处置资质的单位处置。 |

二、危险废物污染防治情况

山东经纬钢帘线危废库位于特钢集团浓水站西南角，占地面积450m²。按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》 (HJ 2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设，用于危险废物的暂时周转储存。

危废库内存储的危险废物主要为含锌污泥、含铜污泥等，均采用密封存储，挥发量较小，现场无异味；

危废库建设阶段满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，对地面进行硬化和防渗处理，渗透系数小于10-12cm/s，危废库为一体化封闭建筑，满足四防要求，确保固体废物堆放不会对土壤、地下水产生影响。

| 库位防腐防渗 | 危废库门口环保标识及管理制度 | 危险废物分区集中存放 |
| --- | --- | --- |
| 库位防腐防渗 | 视频监控系统 | 泄露导排沟及收集槽 |