潍坊前进焊材有限公司

2023年度危险废物污染环境防治信息公开

根据相关规定，对我公司2023年度危险废物产生、处置情况予以公示。

一、危险废物产生、处置情况

2022年底库存量为3.224吨。

2023年度危险废物合计产生量为20.335吨，其中，化镀槽渣（HW17）3.946吨，占比19.4%；含铜污泥（HW17）2.28吨，占比11.21%；酸洗槽渣（HW17）1.799吨，占比8.85%；碱洗槽渣（HW17）2.355吨，占比11.58%；废氢氧化钠包装袋（HW49）0.072吨，占比0.35%；硫酸亚铁（HW49）9.883吨，占比48.6%。

综合2022年危废库存量与2023年危废产生量，合计为23.55吨，委外处置量11.92吨，2023年底贮存量11.63吨。

| 2023年危险废物产生、处置情况 |
| --- |
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量/吨 | 处置量/吨 | 处置方式 | 处置单位 | 累计贮存量/吨 |
| 1 | 化镀槽渣 | 336-058-17 | 3.946 | 1.32 | 委托外置 | 山东佛士特环保处置有限公司 | 0 |
| 2 | 含铜污泥 | 336-058-17 | 2.28 | 1.14 | 委托外置 | 山东佛士特环保处置有限公司 | 0 |
| 3 | 酸洗槽渣 | 336-064-17 | 1.799 | 3.3 | 委托外置 | 山东佛士特环保处置有限公司 | 0 |
| 4 | 碱洗槽渣 | 336-064-17 | 2.355 | 3.18 | 委托外置 | 山东佛士特环保处置有限公司 | 0 |
| 5 | 废氢氧化钠包装袋 | 900-041-49 | 0.072 | 0.22 | 委托外置 | 山东佛士特环保处置有限公司 | 0 |
| 6 | 硫酸亚铁 | 336-058-17 | 9.883 | 2.62 | 委托外置 | 山东佛士特环保处置有限公司 | 0 |
|  | 合计 | 20.335 | 11.92 |  |  | 0 |

二、危险废物污染防治情况

前进焊材危废库位于厂区西南角，占地面积约300m2。按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》 (HJ 2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设，用于危险废物的暂时周转储存。

危废库内存储的危险废物主要为化镀槽渣、含铜污泥、再生混盐等，均采用封闭存储，挥发量较小，现场无异味；

危废库内存储的固体危险废物袋装，且置于托盘上，危废库为密封砖墙结构，门口裙角高出地面，地势较高，受洪水或暴雨侵袭的可能性较小；

危废库建设阶段满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，对地面进行硬化和防渗处理，渗透系数小于10-12cm/s，危废库为一体化封闭建筑，满足“防风、防雨、防晒”要求，确保固体废物堆放不会对土壤、地下水产生影响。

| 危废库门口环保标识及管理制度 | 危险废物分区集中存放 |
| --- | --- |
| 现场应急物资 | 现场贮存情况 |