潍坊特钢集团有限公司

2023年度危险废物污染环境防治信息公开

根据相关规定，对我公司2023年度危险废物产生、处置情况予以公示。

一、危险废物产生、处置情况

2022年底库存量为5.519吨。

2023年度危险废物合计产生量为269.878吨，其中，废矿物油（HW08）5.825吨，占比2.2%；废润滑油（HW08）31.244吨，占比11.6%；废液压油（HW08）11.448吨，占比4.2%；废铅酸蓄电池（HW31）12.1吨，占比4.5%；废氢氧化钠包装袋（HW49）0.9吨，占比0.3%；废油漆桶（HW49）10.24吨，占比3.8%；废水乙二醇（HW08）11.892吨，占比4.4%；废机油滤芯（HW49）1.7吨，占比0.6%；废催化剂（HW50）171.48吨，占比63.5%；废化验废液（HW49）2.908吨,占比1.1%；在线检测装置内废磷酸液（HW49）0.223吨,占比0.1%；废油管（HW49）4.32吨，占比1.6%；废试剂瓶耗材（HW49）1.698吨，占比0.6%；废滤油材料（HW49）3.9吨，占比1.4%。

综合2022年危废库存量与2023年危废产生量，合计为275.397吨，委外处置量275.397吨，2023年底贮存量0吨。

| 2023年危险废物产生、处置情况 |
| --- |
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量/吨 | 处置量/吨 | 处置方式 | 处置单位 | 累计贮存量/吨 |
| 1 | 废矿物油 | 900-249-08 | 5.825 | 8.322 | 委托外置 | 山东蓝邦环境科技有限公司、莒南仁弟环保再生资源利用有限公司 | 0 |
| 2 | 废润滑油 | 900-217-08 | 31.244 | 31.244 | 委托外置 | 莒南仁弟环保再生资源利用有限公司 | 0 |
| 3 | 废液压油 | 900-218-08 | 11.448 | 11.448 | 委托外置 | 济南天章润滑油脂厂、莒南仁弟环保再生资源利用有限公司 | 0 |
| 4 | 废蓄电池 | 900-052-31 | 12.1 | 12.1 | 委托外置 | 临沂福昌环保科技有限公司、东营泰银商贸有限公司 | 0 |
| 5 | 废氢氧化钠包装袋 | 900-041-49 | 0.9 | 0.9 | 委托外置 | 山东中再生环境科技有限公司 | 0 |
| 6 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 10.24 | 12.6 | 委托外置 | 山东晏鼎环保科技有限公司 | 0 |
| 7 | 废水乙二醇 | 900-218-08 | 11.892 | 11.892 | 委托外置 | 山东佛士特环保处置有限公司 | 0 |
| 8 | 废油滤芯 | 900-041-49 | 0 | 0 | 委托外置 | 山东中再生环境科技有限公司 | 0 |
| 9 | 废催化剂 | 772-007-50 | 1.7 | 1.7 | 委托外置 | 江苏龙清环境技术有限公司、山东中再生环境科技有限公司 | 0 |
| 10 | 化验废液 | 900-047-49 | 171.48 | 171.48 | 委托外置 | 烟台新世纪环保科技有限公司、山东中再生环境科技有限公司 | 0 |
| 11 | 在线废液 | 900-047-49 | 2.908 | 2.908 | 委托外置 | 山东中再生环境科技有限公司 | 0 |
| 12 | 废油管 | 900-041-49 | 0.223 | 0.223 | 委托外置 | 烟台新世纪环保科技有限公司、山东中再生环境科技有限公司 | 0 |
| 13 | 废试剂瓶耗材 | 900-047-49 | 4.32 | 4.32 | 委托外置 | 烟台新世纪环保科技有限公司、山东中再生环境科技有限公司 | 0 |
| 14 | 废滤油材料 | 900-041-49 | 1.698 | 2.36 | 委托外置 | 山东中再生环境科技有限公司 | 0 |
|  | 合计 | 269.878 | 275.397 |  |  | 0 |
| 注：我公司不涉及自利用、自处置设施，产生的危险危废全部委托有相应危废处置资质的单位处置。 |

二、危险废物污染防治情况

特钢集团危废库位于特钢集团公司西北角，占地面积500m2。按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》 (HJ 2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设，用于危险废物的暂时周转储存。

危废库内存储的危险废物主要为机油、润滑油、废油桶等，均采用密封存储，挥发量较小，现场无异味；

危废库内存储的固体危险废物袋装，液体废物采用桶装，最大容积为0.2m3，且置于托盘上，危废库为密封砖墙结构，门口裙角高出地面，地势较高，受洪水或暴雨侵袭的可能性较小；

危废库建设阶段满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，对地面进行硬化和防渗处理，渗透系数小于10-12cm/s，危废库为一体化封闭建筑，满足“防风、防雨、防晒”要求，确保固体废物堆放不会对土壤、地下水产生影响。

| 事故泄露应急收集槽 | 危废库门口环保标识及管理制度 | 废润滑油分区集中存放 |
| --- | --- | --- |
| 库位防渗及分区 | 视频监控系统 | 泄露导排沟 |